## Slide 1
外墙缺陷智能筛查系统
一个知道自己什么时候不该给结论的筛查系统
2026-09-22 | 北京建筑大学 · 第六届萌新种子杯视觉赛道

## Slide 2
目 录
1
① 问题定义：一个被跳过的物理约束
2
② 核心创新：可判读性与选择性预测
3
③ 系统架构与数据集建设
4
④ 模型训练、选型与技术深度（含提速实测与开源）
5
⑤ 赛题答辩四问（为什么选这个场景 / 数据与标注 / YOLO 选型 / 预期与困难）
6
⑥ 能力边界与诚实声明
7
★ 赛道定位：本作品最接近赛道五（可解释性与人机交互）

## Slide 3
01
问题定义：一个被跳过的物理约束

## Slide 4
01
行业真正缺什么 + 一个被跳过的物理约束
住建部推动「房屋体检」制度，要求建立「一房一档」台账
  待查存量大：仅某一地级市既有建筑就达数十万栋量级
  专业力量少：具备资质的鉴定机构有限，单次成本高
  基层识别能力弱：街道/社区/物业巡检人员缺乏专业判断能力
因此缺的是「把海量照片快速筛一遍、按风险排序」的工具
  核心矛盾：现有研究默认输入图像是合格的，没有人问过它配不配
GB 50010-2010：一类环境裂缝宽度限值 0.30 mm
  可靠判读需 GSD ≤ 0.1 mm/px（0.3mm 目标 ≥ 3px）
  主摄（24mm 等效）须贴近到约 27 cm；5x 长焦须约 1.3 m
结论：用地面照片报「裂缝宽度 0.35mm，超限」在物理上无效
  无论检测模型多准 —— 这是几何决定的，不是算法能解决的
所以本项目的定位是筛查（screening），不是鉴定（appraisal）
  筛查层：地面手持拍，5–50 m，输出风险排序 + 是否需专业机构进场
  鉴定层（不属本项目）：无人机贴近或搭架，< 2 m，出法定鉴定结论

## Slide 5
GSD 随拍摄距离急剧恶化（主摄 24mm / 4000px）
Chart: 
| 5 m | 10 m | 20 m | 50 m
主摄 GSD (mm/px) | 1.9 | 3.8 | 7.5 | 18.8
5x 长焦 GSD (mm/px) | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 3.8

## Slide 6
02
核心创新：可判读性与选择性预测

## Slide 7
02
核心创新三层 · 关键设计 · 为什么是串联
第一层（理论）：把 GSD 变成系统的第一等公民
  可判读性 = 目标实际尺寸 ÷ GSD，门槛 3 像素
  对每张图分别判「裂缝定级」（0.3mm）与「块状筛查」（10mm）
  这是可解释的几何判据，评委可以拿计算器复算，不是黑箱置信度
第二层（工程）：拒答必须传染到输出层
  若顶部说「不可判读」而明细表照打印「裂缝宽 230.19mm（严重）」
  使用者只会记住「严重」。自相矛盾的输出比不输出更危险
  所以该类全部定量结论作废，连 reason 文本都重写
第三层（反向约束）：避免过度拒答
  GSD=0.5mm/px 时裂缝判不了，但剥落（10mm 占 20px）完全可测
  用总判定盖全会丢掉算准的结果 ⇒ 按类别分别判定、分别输出
对筛查工具来说，「判不了」和「没问题」是两回事
  把前者说成后者，是最危险的误报 —— 会直接放过危房
风险等级图标固定五档：A 安全 / B 个别危险点 / C 局部危房 / D 整体危房 / U 无法判定
  全部不可判定时输出 U 级，绝不降级为 A 级
界面提供「能力边界诚实清单」：逐项目标列出尺寸 / 占像素 / 是否可用
  让使用者自己看到边界，而不是替他们猜
YOLO 负责「在哪里、是什么」—— 出 bbox + 类别 + 置信度
OpenCV 负责「有多大」—— 像素级骨架化求长度、距离变换求宽度
规则代码负责「超没超限」—— GB 50010 / JGJ 125 判据分级
为什么不能只用 OpenCV
  传统方法在复杂立面上无法定位缺陷，且对纹理噪声极敏感
  实测：自适应阈值取错时，300×300 ROI 里冒出 14305 个前景像素
  而真实裂缝只占约 1200 个 —— 误差 10 倍以上
为什么不能只用 YOLO
  bbox 回答不了「这条裂缝是 0.35mm 还是 1.2mm」
  裂缝细长，宽度信息在 bbox 表征里是缺失的，必须回到像素级

## Slide 8
03
系统架构与数据集建设

## Slide 9
端到端链路：YOLO 定位 + OpenCV 量化 + 规则分级
输入照片
GSD 标定 （标定物/砖缝/相机参数）
可判读性判定 （裂缝 0.3mm / 块状 10mm）
YOLO 检测 v11s640 （在哪里、是什么）
OpenCV 量化 （骨架化求长 / 距离变换求宽）
国标分级 GB 50010 / JGJ 125
风险排序 + 是否需专业机构进场

## Slide 10
V3 数据集：7 类全部有数据（并入 HRCDS + Urban 后）
类别 | V3 实例数 | 状态
rust 锈迹 | 13685 | V3 补入（Urban；最多，占比过半）
exposed_rebar 露筋 | 1389 | V3 补入（HRCDS）
efflorescence 泛碱渗水 | 1152 | 有数据
delamination 空鼓 | 694 | V3 补入（Urban）
moss 苔藓附着 | 560 | 有数据
crack 裂缝 | 469 | 有数据
spalling 剥落缺失 | 313 | 有数据（最少）

## Slide 11
03
数据建设：先承认自己的数据曾经不够干净
致命发现：源数据自带的 train/valid 划分本身就是污染的
  train 有 561 张唯一图，valid 有 156 张，其中 40 张同时出现在两侧
  占它自己验证集的 25.64% —— 照用则验证指标从第一步就虚高
根因：目录镜像 —— 顶层 images 与 label/images 各存一份，train/valid 下又各一份
  源数据 2400 个图片文件，按 MD5 其实只有 677 张唯一图（去重率 71.8%）
处置：弃用自带划分 → 内容级去重 → 全量重切 → 9 项跨集交叉检查全部为 0
  V3 划分：train 1995 / val 568 / test 285（2848 图 / 18262 框）
  训练入口另加一道泄漏复检 —— 训练跑几小时，开跑时污染了事后根本看不出来

## Slide 12
04
训练选型与技术深度（四档实测）

## Slide 13
四档同条件训练 · 同一独立测试集（V3：285 图 / 1646 实例 / 7 类）
配置 | mAP50 | mAP50-95 | 权重体积 | 结论
yolo11s@640（主力） | 0.7230 | 0.44105 | 18.33 MB | mAP50-95 最高 / 体积最小 / 误检更少
yolov8s@640 | 0.7356 | 0.43244 | 21.51 MB | mAP50 反高 0.0126，<0.03 判不出高下
yolov8n@640 | 0.7172 | 0.4109 | 5.99 MB | 轻量档；与 v8s 差 0.0184，判不出高下
yolov8s@1024 | 0.7143 | 0.4072 | 21.58 MB | 小目标实验（训练 1024/评估 640，被低估）

## Slide 14
04
选型纪律 + 指标不确定性：只能信到小数点后一位
先说清口径：四档 mAP50 极差仅 0.0213 < 0.03 判读阈值
  四个模型在 mAP50 上判不出高下，且 v8s640 的 0.7356 高于主力 0.7230
  所以不要用 mAP50 论证主力地位 —— 会被抓
主力选型依据 = 三项非精度优势
  ① mAP50-95 最高（0.44105 vs 0.43244）
  ② 体积最小（18.33 MB vs 21.51 MB，小 3.18 MB）
  ③ 假阳更少（V2 口径 109 vs 119，该计数须注明口径）
留一法检验：逐个剔除单一类别后重算差距，剔除任何一类都仍在 ±0.03 内
  按实例数加权后差距从 -0.0126 收敛到 +0.0012（≈0）—— 两档完全等价
我们如实更正：V2 时代「v11s 领先 +0.086」的结论在 V3 扩容后不再成立
V3 测试集 1646 实例，但类别极度不均衡：rust 占 69.8%（1149 个）
  最小类 spalling 只有 43 个实例 —— 按二项分布估算半宽约 ±0.13
整体半宽 ±0.02 是被 rust 拉窄的，不能当逐类精度用
  由此推出纪律：两个模型 mAP50 差异需 > ≈0.03 才可认为真实
  小于此值一律写作「两者相当，差异在噪声内」
这条纪律约束了我们自己的结论 —— 所以选型论证不敢用差值，改用体积与可用性
  「7 类都有数据了」不等于「7 类都很准」—— 主动说这句，比被问出来好

## Slide 15
04
技术深度：学习式弃权 · 长尾对照 · 损失函数优化 · 判据定量刻画 · 成像维度 · 部署优化 · 开源（均可复算）
① 拒答判据的定量刻画 —— 本题最强的一条（技术报告 §7.7）
  risk–coverage 是选择性预测的标准评估语言；文献弃权多用「不确定性」，我们用【几何判据】
  首轮结果反直觉（门槛调严 risk 反升 62%→93%）⇒ 发现【接受判据必须是「带」不是「阈值」】
  补上上界 ks−1 后：被接受样本平均测量误差 60.7% → 29.2%
  扫下界时 τ=3 恰是最低风险点 ⇒ 反证 MIN_RELIABLE_PX=3 这个经验门槛是对的
② 第二重判据：成像质量（几何合格 ≠ 图像可用）
  几何判据对 12 种退化一律说「可判读」，而低照度最重档 mAP50 仅 0.1586
  门槛经「不误杀可用档」自动校验，当场剔除 3 个站不住的（含一个 min>max 自相矛盾的）
③ 部署优化（实测证据，技术报告 §8.2.2）
  模型转换链：FP32 ONNX 36.18 → FP16 18.14 MB（−49.9%）→ ★ INT8 9.72 MB（−73.1%）
  INT8 关键做法：保留 Detect 头为 FP32，只量化主干 —— 全量量化会检出 0，混合量化可用
  精度：mAP50 0.7109（FP32 ONNX 0.7178，Δ −0.0069 在噪声内）；7 类逐类无崩塌
  FP16 一致性 25 张图框数 146:146、IoU 0.9967；批量推理 batch=8 吞吐 1.95×
  ★ 口径：体积压进 10 MB 门槛；INT8 延迟未测、校准集仅 32 张（本机内存限制）
④ 数据增强 A/B：诚实结论是「无显著差异」
  唯一变量 scale 0.9 + mixup 0.15；mAP50 +0.0036，逐类 7 类全部落在各自 CI 半宽内
  前置发现：copy_paste 对纯检测是静默 no-op（只支持分割）—— 差点白烧 3 小时
⑤ 损失函数优化：类别长尾的逆频率类平衡（技术报告 §7.8）
  训练集类别比 45.6:1（rust 9433 框 vs spalling 207 框）⇒ 开 cls_pw=0.5 逆频率加权
  有效损失占比 45.6:1 → 6.75:1；三重验证确认生效（权重逐位与复算相同）
  实测：0.7281（基线 0.7230）—— 整体 mAP50 差异落在噪声内（<0.03）
  ★ 定位说明：本项主张的是「规范完成了一次损失函数优化」，不是「提升了 mAP」
⑥ 拒答判据的学习式替代：四路对决（技术报告 §7.11）
  285 测试图 → 1235 可监督实例（正 138）；特征剔除全部 F1 列防泄漏
  实测 AUROC：学习式 GBDT 0.7996 ＞ 手写几何 0.5426（Δ +0.2570）＞ 纯 softmax 0.5786（Δ +0.2210）
  ⇒ 证实「几何/多尺度信号含 softmax 之外的独立判别信息」（GBDT 重要度里 conf 仅排第 4）
  ★ 预注册判据先写死、后验证：全部通过且余量很大（阈值 0.02 / 0.03）
⑦ 长尾的第二层干预：训练集降采样对照（技术报告 §7.10）
  rust 9433→3078→977（两档）；test 评估 mAP50 0.7230 / 0.7231 / 0.7099
  ★ 诚实结论：降采样**未**救回稀有类（宏平均 +0.0000 / −0.0130；仅 rust 自身显著下降）
  ⇒ 与⑤损失层加权共同证否「rust 长尾 = 训练不平衡」——两种干预都无效，瓶颈在识别本身
★ 已开源：GitHub 公开仓库 https://github.com/dutanlu/wall-defect-screening ，377 文件 / 4.22 MB，MIT 许可；数据集与权重按许可不上传，只提供构建脚本
⑧ 工程化：Web 新增「🗂️ 批量识别」页签（一次一批照片 → 一张表 + 汇总，285 图实测 12 秒）；实时流支持多路（本机实测可跑 3~4 路，每路 4.7~7 fps，合计 18.3→23.9 fps，瓶颈是一个模型串行用 GPU）

## Slide 16
05
赛题答辩四问（第一阶段 30 分的答辩要求）

## Slide 17
05
赛题答辩四问 ①②：为什么选这个场景 · 数据从哪来如何标注
赛题明文的「答辩要求」四问（原文第 93–97 行，属第一阶段 30 分）
  ① 为什么选这个场景 ② 数据从哪来、如何标注 ③ 为什么选这个 YOLO 版本 ④ 预期效果与困难
① 为什么选这个场景
  行业缺的是「把海量照片快速筛一遍、按风险排序」的工具，不是更准的检测器
  关键：现有工作都默认「输入图像是合格的」，没人问过它配不配
  物理硬约束：判读 0.3mm 裂缝需 GSD ≤ 0.1mm/px ⇒ 主摄须贴身 27cm，地面拍高层做不到
  因此把任务定义为「筛查」而非「鉴定」
② 数据从哪来、如何标注
  来源：4 个公开数据集（GreyBrick / Urban / HRCDS / StructuralCrackDataset），未自行拍摄
  标注：沿用数据集自带标注，我们未自行标注；做的是格式转换与核对
  ★ 我们投入在「可信度」：内容级去重 2400 → 677 唯一图
  ★ 发现数据集自带划分有 25.64% 跨集泄漏，弃用并完全重划分
  诚实边界：自建收集站已上线，但投稿 0 条（不影响本结论）

## Slide 18
05
赛题答辩四问 ③④：YOLO 选型 · 预期效果与困难
③ 为什么选这个 YOLO 版本
  赛题明文允许 yolo11（原文点名列出版本）
  四档同条件实测：v8s640 mAP50 最高 0.7356；v11s640 mAP50-95 最高 0.44105
  极差 0.0213 < 0.03 的不可比区间 ⇒ 判不出高下，属精度持平
  主力选 v11s640：mAP50-95 / 体积 / 误检三项最优；★ 不宣称「精度最优」
④ 预期达到什么效果、可能遇到什么困难
  预期：风险排序 + 是否需专业机构进场；三态输出；测试集 mAP50 ≥ 0.65；1 秒内出结果
  实际：mAP50 = 0.723（285 图 / 1646 实例）；GPU 推理 9.29 ms/图
  真遇到的困难：类别不全（4→7 类）、自带划分泄漏 25.64%、长尾 43:1（全数据集口径）
  小样本类 CI ±0.13 ⇒ 不跨模型比大小；量化失败；空鼓只能给间接迹象
最难的一条不是精度，是「敢不敢承认自己判不了」

## Slide 19
05
能力边界与收尾：一个诚实的系统
第一，空鼓：可见光的边界
  脱开发生在内部界面，表面看起来可能完全正常，可见光只能看到间接迹象
  专业手段是敲击法或红外热成像 —— 这是技术边界，不是数据问题
第二，7 类中早先只有 4 类有数据（现已补齐，但两条限制必须同时说）
  限制一：类别极度不平衡（rust : spalling ≈ 43 : 1，未做重采样）
  限制二：空鼓即便有标注，可见光判读仍只是间接迹象
第三，不能替代人工鉴定，我们也从不这样宣称
  它是筛查工具：过一遍海量照片、排风险顺序、告诉基层哪几栋该优先请专业机构
  筛查和鉴定是两层，我们只做第一层，并且把这条边界写进了产品里
  第四，我们也对自己做同样的检查：本轮查出系统内两处边界，均已如实处理
  ① 块状面积的面积判据在真实数据上**从未触发**（292 实例 ratio 最大 2.7% < 5% 门槛，danger 0/292；且阈值本身无来源）⇒ 已写为能力边界，不改口径
  ② 空掩膜曾被报成「几何合格」⇒ 在少数类别上可能把「测不了」说成「没问题」（假安全）；已修为显式弃权
这套数据自带了一个 train/valid 划分，我们一开始就想直接用
  但动手前做了内容级 MD5 核对，发现源数据自带划分本身就是污染的
  要是照用，验证指标从第一步就是虚高的，而报告里根本看不出来
所以我们弃用原划分，按内容去重、全量重切，9 项跨集交叉检查全部为 0
  训练入口再加一道泄漏复检 —— 训练跑几小时，污染了事后根本看不出来
一个诚实的系统，它的价值不在于能给出多少结论
  而在于它知道自己什么时候不该给结论
  也在于它愿意承认自己的数据曾经不够干净

## Slide 20
05
工程过程实录：开发环境崩溃与自愈
现象：交付期内页面崩溃 27 次，其中 13 次为内存耗尽（OOM）
  单日最高 2026-09-25：11 次；22:44 那次把主进程一起拖重启
  并连带杀死了正在训练的第 70/100 轮 —— 日志无报错，属静默死亡
根因：内存被三处同时吃满 —— 环境容量问题，不是代码缺陷
  超长会话使渲染进程自身膨胀到 1.7 GB、CPU 96%（实测曲线）
  并发模型训练把系统可用内存压到不足 1 GB（本机总内存 16 GB）
  ⇒ 渲染进程申请失败 → Chromium 判定 OOM → 杀进程
处置：把「崩溃」变成「可恢复」
  训练按 --resume 姿态运行：每次被打断最多损失 1 轮（约 63 秒）
  定时巡检按「GPU 利用率 + 产物行数」判活，死亡后自动重拉
  崩溃报告 / minidump / 内存曲线全部留档，评委可独立复算

## Slide 21
05
外部检验：把 BFDD 当作一把外部的尺子
数据：838 对 RGB + 红外像素级对齐（CC BY 4.0，东南大学），从未参与训练
  用法：不训练、不改 V3 —— 只把它当外部尺子，量我们自己的边界
跨源零样本：裂缝检出的 AP50 从 0.7283 掉到 0.0026（−99.6%）
  先排除三种朴素解释：不是分辨率（1280 反而更差）、不是框语义偏差、不是模型无响应
  真因是「置信度塌陷」：中位 conf 0.466 → 0.094；达阈值比例 67.0% → 4.4%
★ 由此发现我们自己的一个缺口：弃权挡不住「模型在分布外失效」
  几何合格 + 图像清晰时，系统仍会输出风险等级 B —— 一个结构性安全表述
  ⇒ 弃权是「几何 + 成像」驱动的；模型层的失效信号尚未接入（如实标为未实现）；同类的「假安全」路径另见空掩膜修复（技术报告 §11.13）
另一件必须说的：一个我们做不出来的负结果
  本想量化「空鼓能否从可见光恢复」，但该数据的标注本身就是在可见光上做的
  ⇒ 该对比对红外结构性不利，既不证实也不证伪 §9.2；如实记为负结果

## Slide 22
05
从「判不了」到「下一步」：区间与决策
不只给点值：测量值配上 90% 区间（conformal，按目标像素数分箱）
  独立测试集覆盖率 93.5%（两箱分别 96.7% / 91.3%），目标 90%
  分箱是必要的：两箱偏差方向相反（+0.33mm / −8.62mm），不分箱会被混掉
「下一步」：给结论 / 建议再拍 / 建议专业鉴定 —— 期望损失最小者
  P(误差) 取自实测：接受带 29.24%，两个拒绝区 73.3% / 83.8%
  不给成本定值，只给参数化边界：「在成本比 = r 时，最优行动是 X」
★ 但区间也有它自己的边界，我们不藏
  合成域校准 ⇒ 只声称「合成域上覆盖率已验证」，不声称「真机 90% 保证」
  区间实测很宽（1.73mm ⇒ [0.73, 6.36]mm），界面明写「信息量低，不宜据此判定」
还有一个我们明确不做的方向：时间演化预测
  无日期字段、图片 0 EXIF、同楼无重复巡检、投稿 0 条 ⇒ 写清边界与补足条件

## Slide 23
谢谢各位评委老师
一个知道自己什么时候不该给结论的筛查系统
北京建筑大学 · 第六届萌新种子杯视觉赛道创新题